Миниатюрный детекторный приёмник из доступных деталей

Многих заинтересовавшихся изготовлением детекторного приёмника останавливает отсутствие в широкой продаже высокоомных наушников и конденсаторов переменной ёмкости.

Предлагаемая схема  не содержит дефицитных деталей.

Приёмник прослушивается на наушники от плеера.

Катушки выполнены на ферритовых кольцах марки 2000НН ,содержат по несколько десятков витков и просты в изготовлении.

В качестве КПЕ использован миниатюрный магазин конденсаторов с перестройкой 5-1100 пФ с шагом 5 пФ. Изменение ёмкости магазина осуществляется набором микровыключателей.

Приёмник работает в диапазонах ДВ и СВ. Есть возможность прослушивания КВ ,для уменьшения индуктивности контура используется короткозамкнутые витки.

Германиевые диоды типа Д9,можно заменить импульсными диодами Шоттки, с некоторым ухудшением параметров  обычными кремниевыми высокочастотными диодами..

Работа с низкоомными наушниками обеспечивается схемой детектирования с использованием дросселей. Дроссели создают индуктивную нагрузку по высокой частоте и незначительно снижают добротность входного контура. Применена двухтактная схема использующая энергию обоих полупериодов входного сигнала, она обеспечивает заметно большую громкость звучания.

Принцип работы схемы детектирования с дросселем основан на том, что в течение полупериода, когда открыт диод Д1(Д3) дроссель накапливает магнитную энергию и во время  противоположного полупериода ток в дросселе возрастает за счёт того, что диод Д2(Д4) закорачивает цепь протекания тока через дроссель и нагрузку- наушники.

Контурная катушка выполнена на ферритовом кольце марки 2000НН 10ХХ6Х3 мм и благодаря высокой проницаемости сердечника имеет небольшое количество витков:

L1.1 – 2;   L1.2-24;   L1.3-16;   L1.4-8; L1.5-8; Катушки на феррите 2000НН имеют высокую добротность, и большую собственную ёмкость. Поэтому требуется КПЕ с большим диапазоном изменения ёмкости.

Дроссели выполнены на кольцах 2000НН 6Х4Х4 мм, содержат по 40 витков.

Для изготовления контурной катушки и дросселей возможно применение колец практически любого размера, их индуктивность не очень зависит от размеров.

Схема показала хорошие результаты в работе. Уровень звука  не отличается от уровня создаваемого схемой с использованием понижающего трансформатора.

Устройство удобно использовать как приёмник с фиксированной настройкой на наиболее громкую станцию и для  знакомства с  работой и возможностями детекторного приёмника.

Предусмотрена возможность подключения к схеме конденсатора переменной ёмкости (КПЕ) и прослушивание приёмника с  внешним УНЧ

Недостатком конструкции является быстрый выход из строя микровыключателей при частом использовании..